## Slide 1
16 channel relay shield module
DC : 5V
Opto-coupler controler : LM2596S
Darlington 8channels-array : ULN2803APG
Relay : max AC250V, 10A or DC30V 10A

## Slide 3
2003은 1채널, 2803은 8채널
2803은 sink output
2981은 source output
낮은 베이스 전류로 높은 출력 전류, 느린 속도

## Slide 6
Control hierarchy : Opto-coupler  ULN2803  relay modules
LOW to activate the relay.
Opto-coupler inverts the single.

## Slide 10
GPIO input
From USB 5V through the resistor array
From USB 5V
(max 50mA)
1kR array
5kR array
VCE max 80V
Vf 1.2V : enough 5mA
2.4KR

## Slide 11
TTL GPIO = High
 Opto-coupler LED ON
5V flows to output side
Turn on the darlington circuit
Output side is connected to GND
Turn the LED
Relay GND pin is connected to Emitter GND on darlington circuit

## Slide 12
BOTTOM VIEW
CH1
LED_C
CH8
CH9
DC +12V
CH1
CH9
Common
N-O
Common
N-O
Common
N-O